modificari de adrese programare Neo fata de Power

000 e altceva

020 nu mai exista in loc 861, se alege tastatura dorita,011,nr.zona 3 digiti

Trebuie verificat pgm tastatura sa fie off si iesire temperatura scazuta off

La 001 toate cele 64 zone

La 002 sunt atribute cele 64 zone nu mai sunt de la 101 la 164

003 si 004 nu mai exista

007 nu mai e codul master ci la 006 sunt toate codurile, instaler,master

cod necesar la omitere nu mai e la 022 ci la 023 optiunea 4 si vine off in loc de on

201 este la 200

De la 201 la 208 alocare toate zonele de la partitia 1 la partitia 8

La 301 sunt toate cele 4 numere de telefon, 302 si 303 nu mai exixta.

La 310 sunt toate cele 8 acount number partitii precum si cel de sistem iar la 311-318 e altceva

701 optiuni este la 24 iar 702 la 25

Zona 24 burglar sabotaj cutie central nu mai e la 11 ci la 17

Daca la TF1/Dispecerat 1 e folosit transmisiune prin comunicator atunci nu se poate residential

Nu mai are residential dial ci doar doua cu coduri automate contact id si sia si nu se pot pune 55

Din cauza asta trebuiesc eliminate toate evenimentele de la 307 si 308 lasat doar alarma si tamper

Zona tastaturii daca se pune doar o rezistenta se allege single endofline zona respectiv sau NC fara

Tastatura LCD nu are senzor de temperatura inclus ci trebuie cuplata la senzor radio extern

Codul Master pentru user *5 este la adresa 001